## Slide 1
N
研究生组会汇报 · RESEARCH SEMINAR
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析
及其在堆肥减排保氮中的应用
Screening and Mechanism of High-efficiency Aerobic Ammonia-removing Bacteria and Their Application in Composting for Emission Reduction and Nitrogen Retention
汇报人
[你的名字]
指导教师
[导师名字]
汇报日期
202X年X月X日
HN-AD · 异养硝化-好氧反硝化

## Slide 2
CONTENTS
汇报框架
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
02 / 10
01
研究背景与立题依据
Research Background
行业背景 · 堆肥“减污与保氮”痛点
P03
科学瓶颈 · 脱氮领域的“氧气悖论”
P04
解决方案 · HN-AD 菌（核心主角）
P05
3 页 · 立论：为什么必须找好氧降氨菌
02
当前试验流程与进展
Current Experimental Workflow
整体策略 · 漏斗式降维筛选法
P06
核心实验 · 72h 氮素转化动力学评估
P07
指标体系 · 取样频次与四大检测指标
P08
预期与计划 · 成果输出与下一步工作
P09
4 页 · 实证：筛菌 → 动力学 → 指标 → 计划

## Slide 3
PART 01 · 研究背景与立题依据
行业背景 —— 堆肥过程中的“减污与保氮”痛点
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
03 / 10
资源化利用的必经之路 好氧堆肥是目前处理农业废弃物（畜禽粪污、秸秆等）最主流、最经济的技术。
痛点一
严重的环境臭气污染
物料中富含的有机氮（蛋白质/尿素）在高温下迅速氨化，产生极高浓度的氨氮（NH4+）。
在堆肥的高温、偏碱性环境中，氨氮大量以氨气（NH3↑）形式挥发，导致强烈的恶臭污染。
痛点二
核心肥效（氮素）的大量流失
氨气挥发不仅污染环境，更导致堆肥终产物中总氮流失率高达 40%-60%，严重降低了有机肥的农业价值。
总氮流失率
40%-60%
肥效与经济双重损失
堆肥堆体氮素去向 · 示意
NH3↑ 挥发
强烈恶臭污染
好氧堆肥堆体（高温 · 偏碱）
有机氮（蛋白质/尿素）

## Slide 4
PART 01 · 研究背景与立题依据
科学瓶颈 —— 脱氮领域的“氧气悖论”
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
04 / 10
传统脱氮理论
严格厌氧的反硝化菌
传统反硝化脱氮微生物属于严格厌氧菌（缺氧条件才能产气脱氮）。
现代堆肥工艺
强制通风 · 极度好氧
现代堆肥工艺为了发酵和升温，必须进行强制通风（极度好氧环境）。
VS
核心矛盾 传统脱氮菌在好氧堆肥体系中，会因“氧气毒害”而失活，无法完成脱氮任务。
破局思路 亟需寻找能够在高溶解氧条件下，依然保持高效氮素转化能力的特异性微生物群落。
→ 见下页 HN-AD

## Slide 5
PART 01 · 研究背景与立题依据
解决方案 —— HN-AD 菌（本课题的核心主角）
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
05 / 10
异养硝化-好氧反硝化（HN-AD）细菌 · 同步转化路径
好氧体系（高溶解氧）
有机碳源驱动
NH4+-N
氨氮（污染底物）
NO2--N
亚硝酸盐（中间态）
NO3--N
硝酸盐（稳定态）
N2↑
氮气（无害逸出）
氨氧化
硝化
好氧反硝化
转化为稳定硝酸盐 · 保留堆体（保氮）
特性
打破了氧气限制，能够在一个好氧体系内，利用有机碳源，同步完成“氨氧化 → 亚硝酸盐/硝酸盐 → 氮气”的全过程。
应用契合度
完美契合堆肥的强制通风环境。
终极目标
利用此类好氧菌，将易挥发发臭的氨氮，转化为无害的氮气排出，或转化为稳定的硝酸盐保留在堆体中（保氮）。

## Slide 6
PART 02 · 当前试验流程与进展
整体研究策略 —— 漏斗式降维筛选法
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
06 / 10
第一阶段 · 初筛与富集
121 株候选菌
第一阶段｜初筛与富集
已完成
121 株
利用高氨氮胁迫（好氧摇床环境），成功获得 121 株高效耐受型好氧单菌株。
第二阶段 · 复筛与动力学评估
72h 动力学 · Top 3
第二阶段｜复筛与动力学评估
正在进行 · 本阶段重点
Top 3
开展 72h 动态除氮实验，锁定转化路径，精选 Top 3 核心菌株。
第三阶段
机制解析
基因组 + 酶活
第三阶段｜机制解析
规划中
全基因组测序 + 关键酶活性测定。
第四阶段
堆肥实景验证
微型反应器
第四阶段｜堆肥实景验证
规划中
构建合成菌群，进行微型反应器堆肥减排验证。
筛选逻辑：耐受性 → 转化效率 → 机制 → 实景

## Slide 7
PART 02 · 当前试验流程与进展
当前阶段核心实验 —— 72h 氮素转化动力学评估
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
07 / 10
实验目的 对初筛获得的候选菌株进行严格的氮素物料平衡（Mass Balance）测算，探明氨氮去向。
培养体系 · 培养基
HNM
采用国际标准异养硝化培养基（HNM），丁二酸钠为唯一碳源，排除有机氮干扰。
培养体系 · 接种标准
OD600 = 0.1
全样本采用“对数期洗菌纯化”。
统一初始接种量（OD600=0.1），确保起跑线一致。
培养体系 · 培养环境
30℃ / 150 rpm
30℃，150 rpm 高转速好氧培养。
氮素物料平衡（Mass Balance）测算框架
探明氨氮去向：气态 / 液相 / 生物量
NH4+-N
初始氨氮投入
（t = 0 h）
生物量氮
细胞同化 · 菌体干重 / OD600 表征
液相残留氮
NO2--N / NO3--N 残留（保氮）
气态氮损失
N2↑ 逸出 · 证实好氧反硝化产气

## Slide 8
PART 02 · 当前试验流程与进展
取样与核心检测指标体系
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
08 / 10
动态取样频次 · 无菌操作
第 0、12、24、36、48、60、72 小时无菌取样
检测方法：国标法
0
12
24
36
48
60
72
t / h
1
NH4+-N
氨氮
评估初始污染物的直接降解能力。
降解能力
2
NO2--N
亚硝酸盐氮
监测是否有毒性中间产物积累。
一票否决指标
3
NO3--N
硝酸盐氮
评估菌株将游离氨转化为稳定固态氮肥的能力（保氮指标）。
保氮
4
TN
总氮
结合细胞干重（或OD600），计算气态氮流失率，证实好氧反硝化产气能力。
气态流失率
指标逻辑：降解（NH4+）→ 安全（NO2- 不积累）→ 保氮（NO3- 生成）→ 归趋（TN 平衡）

## Slide 9
PART 02 · 当前试验流程与进展
预期结果与下一步计划
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
09 / 10
预期输出成果
绘制出目标菌株的“生长-降氮”特征动力学曲线。
从 121 株菌中，精准锁定 1-2 株具备“不积累亚硝酸盐 + 总氮显著下降/转化为硝态氮”的王牌好氧降氨菌。
NH4+-N
NO3--N
TN
OD600
浓度 / OD600
t / h
0
24
48
72
示意图：预期“生长-降氮”动力学趋势（非实测数据）
近期下一步工作
1
STEP 1
16S rRNA 种属鉴定
对选定的王牌菌株进行 16S rRNA 种属鉴定。
2
STEP 2
全基因组测序
提取 DNA 送检全基因组测序。
3
STEP 3
酶系验证前期准备
为后续的氨氧化酶系（AMO）和反硝化酶系（NIR/NAR）验证做前期准备。

## Slide 10
感谢各位老师和同学的聆听！
敬请批评指正。
高效好氧降氨菌的筛选、机制解析及其在堆肥减排保氮中的应用
汇报人：[你的名字] | 指导教师：[导师名字] | 202X年X月X日
HN-AD · 好氧降氨菌